## Slide 1: Automatika
Klasszikus
Szabályozás elmélet
II.
Jelátvivő tag, LTI modell,
Matematikai alapok
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: Tartály segédberendezésekkel
A „fekete doboz” modellel méréssel határozzuk meg a kapcsolatot a szakasz be és kimenete között
Qbe
Qki
tartályszint
szelep
szelep
Nyomás különbség
Nyomás különbség
Szakasz
tartályszint h
Qbe
Qki
Nyomás különbség
A blokk legyen SISO
Ha több jel van, akkor összegzőt alkalmazzunk.
A be és a kimenet legyen dimenzió nélküli!

## Slide 3: Az állandósult állapotok meghatározása
y(t)
t
X
Y
x(t)
t
WP2
WP1
Statikus karakterisztika csak önbeálló jellegű szakaszoknál létezik!
Integráló szakaszoknak csak direkt vagy inverz jellege van!
A dinamikus viselkedés az önbeálló és az integráló jellegű szakaszoknál egyaránt vizsgálható!

## Slide 4: Dinamikus vizsgálat
Egy bemeneti változó függvényében vizsgáljuk, a többit üzemi értéken van.
Az üzemi értéktől való eltérés zavarásként lesz figyelembe véve.
A dinamikus vizsgálat lineáris jelátviteli tagok esetén jól kidolgozott.
Mérnöki szempontból egy jelátviteli tag akkor lineáris, ha kellő pontossággal érvényes rá a szuperpozíció.

## Slide 5: A szuperpozíció törvénye
x(t)
y(t)
x(j)
y(j)
Külön-külön tetszőleges jelekkel gerjesztve a jelátvivő tagot és mérve a válaszfüggvényeket, majd összegezve a gerjesztő jeleket megismételve a mérést, ha az eredmény az, hogy az első két válaszfüggvény összege elegendő pontossággal azonos az az összegzett jelre adott válasszal, akkor a jelátvivő tag lineárisnak tekinthető

## Slide 6: Szabványos vizsgáló jelek
x(t)
y(t)
x(t)
y(t)
t
t
Ha érvényes a szuperpozíció, akkor alkalmazhatók a szabványos vizsgáló jelek. Ezekből a jelekből tetszőleges jel összerakható!
t
t
t
Impulzus (Dirac delta)
Egység ugrás
Sebesség ugrás
Az impulzusra adott válasz a súlyfüggvény, az egység ugrásra adott válasz az átmeneti függvény.
A szinuszos jelre adott válasz azonos körfrekvenciájú szinusz.
t
Szinuszos

## Slide 7: Az időtartomány és a kör-, illetve operátoros frekvencia tartomány kapcsolata
Fourier és inverz Fourier transzformáció
Laplace és inverz Laplace transzformáció
Csak akkor igaz, ha teljesül a:
feltétel.

## Slide 8: Megkötések
A Fourier transzformáció elvégzéséhez be kellett vezetni a negatív körfrekvencia értékeket, ami fizikailag nem értelmezhető. Az időtartományban értelmezhető negatív idő. Egy tetszőleges időpontot nulla értékű kezdeti időnek tekintünk, és ami előtte történt az a negatív időtartományban van.
A Laplace transzformáció az egységugrás jellel úgy teszi abszolút integrálhatóvá az időtartománybeli jeleket, hogy elvész a negatív időtartomány. Ezért csak olyan rendszereknél lehet alkalmazni, ahol a munkapontba jutás körülményei nem befolyásolják a jövőbeni viselkedést!

## Slide 9: Lineáris jelátviteli tagok jellemzése
x(t)
y(t)
A jelátviteli tag jellegre lehet arányos (P), integráló (I) és differenciáló (D).
A tehetetlenségét tekintve lehet egy (T1) vagy két (T2) tárolós (időállandós).
Lehet időben késleltetés nélküli vagy holtidős (H), azaz késleltetett.
A tehetetlenséget és az időbeni késleltetést az egységnyi arányos hatás mellé rendelve szokás definiálni.
matematikai modellekben P, I, D, PT1, PT2, PH a hat alaptag.
P
I
D
t
t
t
t
t
t

## Slide 10: Laplace transzformáció
Laplace transzformáció szabályai
A vizsgáló jelek Laplace transzformáltjai
t
t
t

## Slide 11: Laplace transzformáció határérték tételei
Ha az F(s) függvény pólusai (a nevező gyökei) negatív valós részűek (az s komplex számsík baltérfelén vannak és a nulla érték nem megengedett), akkor érvényesek a végérték tételek:
Ha csak a kezdeti és/vagy a végérték kell, akkor alkalmazható.

## Slide 12: Az alap jelátviteli tagok
Az időtartományban a
differenciálegyenlet
Az operátor tartományban a
(operátoros) átviteli függvény

## Slide 13: Alkalmazhatóság feltételei
A vizsgált tartományban a be-, és a kimenő jel kapcsolata folytonos. Ha a kapcsolat folytonos, akkor a válaszfüggvények is folytonosak. Mérnöki szempontból a mintavételezett jeleket tekinthetjük közel folytonosnak, ha elegendően sűrű a mintavétel és nagy a felbontás. Ezeket hibrid rendszereknek nevezik.
A vizsgált rendszer (eszköz, alkatrész, stb.) lineáris és a paraméterei időben állandók.
Mérnöki szempontból, ha a fenti feltételek a munkapont ±15%-a közelében elfogadható hibával teljesül, akkor már alkalmazható.

## Slide 14: Az átviteli függvény
Az amplitúdó átvitel:
Az átviteli függvény a ki-, és a bemeneti jel operátoros vagy körfrekvencia függvényeinek
A fázistolás:

## Slide 15: Az átviteli függvény grafikus ábrázolásai
Az M-α görbék: A körfrekvencia függvényében az A(ω) amplitúdó átvitel és az φ(ω) fázistolás.
A Nyquist diagram: A G(jω) átviteli függvény komplex számsíkon ábrázolva.
A Bode diagram: Az M-α görbék átkonvertálása úgy, hogy körfrekvencia logaritmikus léptékű és az M(ω) amplitúdó átvitel helyett az van.
A Nichols diagram: Az α(ω) fázistolás függvényében az

## Slide 16: P arányos tag
Átmeneti függvény Bode diagram
t
x(t)

## Slide 17: I integráló tag
Átmeneti függvény Bode diagram

## Slide 18: D differenciáló tag
Átmeneti függvény Bode diagram
Az átmeneti függvény Dirac delta, ami nem ábrázolható

## Slide 19: PT1 egytárolós tag
Átmeneti függvény Bode diagram
+y(t)=

## Slide 20: PT2 kéttárolós tag
Átmeneti függvény Bode diagram
+y(t)=

## Slide 21: PH holtidős tag
Átmeneti függvény Bode diagram
1(t-)x(t-)

## Slide 22: Kérdések
Mi a kapcsolat az idő és a körfrekvencia, illetve operátoros tartomány között? Mi a szuperpozíció elve és melyek a tipikus vizsgáló jelek?
Mi az X és Y alaptag differenciál egyenlete és Bode diagramja? Hol olvashatók le a paraméterek a Bode diagramon?
Mi az X és Y alaptag átviteli és átmeneti függvénye? Hol olvashatók le a paraméterek az átmeneti függvényen?