## Slide 1: Automatika
Klasszikus szabályozás elmélet
VII.
Kompenzálás az eredő szakasz körfrekvencia függvénye alapján
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: A Bode diagram elemzése
A Bode diagram népszerű, mert papír – ceruza módszerrel is elfogadható pontossággal és munkaráfordítással megvalósítható a kompenzáló tag méretezése.
Méréssel felvett értékekkel vagy mért értékekből identifikált átviteli függvény esetén is alkalmazható.
Meg kell állapítani, hogy az eredő szakasz arányos vagy integráló jellegű.
Ez a fázismenetből lehetséges.
Meg kell állapítani, hogy mennyire egymáshoz közeliek az eredő szakasz időállandói.
Ez az amplitúdó menetből lehetséges.

## Slide 3: Önbeálló eredő szakasz PI kompenzálás
Európai struktúra

## Slide 4: Önbeálló eredő szakasz
A fázismenetből lehet meghatározni az önbeálló jelleget . Kellően alacsony körfrekvencián közel nulla a fázistolás Önbeálló jelleg esetén a PI a leggyakrabban alkalmazott kompenzáló struktúra, sok és/vagy egymáshoz közeli időállandó esetén PIDT1. A zárt szabályozási kör túllendülésre való hajlama az eredő szakasz időállandóink számától valamint egymástól való távolságától, és ezzel összefüggésben a G0(s) felnyitott hurok átviteli függvény fázistartalékától függ.

## Slide 5: A PI kompenzáló tag átviteli függvénye
Két változó van.
Első lépésben a vizsgálathoz legyen KC = 1, és TI = 1 rad/sec.
A PIDT kompenzálás menete a PDT kompenzáláshoz hasonló!
PIDT kompenzáló tag esetén be kell tartani a TI > 4TD és a TD > 5T feltételt. TI túl nagy értéke lassítja a szabályozási kört.

## Slide 6: PI arányos, integráló tag
Az amplitúdó átvitel az ωI körfrekvencián közel 1.4, és a magasabb körfrekvenciákon tart az egységnyihez. A KC erősítés méretezésével állítjuk be a felnyitott hurok amplitúdó átvitelét!
ω= 2ωI, φPI= -26.5°,
ω= 5ωI, φPI= -11.3°,
ω=10ωI, φPI= -5.7°.
A 2ωI és 5ωI közötti értéket szokás választani!

## Slide 7: PI kompenzálás elve az eredő szakasz körfrekvencia függvényéhez illesztés esetén
Válasszunk egy megfelelőnek tartott fázistartalékot! Ököl szabály. Több egymáshoz közeli időállandó esetén 90°> pm° > 75°; Domináns időállandóval rendelkező szakasz esetén 75°> pm °> 60°. pm: phase margin, fázistartalék Az eredő szakasz fázismenetén meg kell keresni a választott fázistartalékhoz tartozó leendő ωC vágási körfrekvenciát. Ez a ps° = pm° - φPI° - 180° fázistoláshoz tartozó körfrekvencia. ps: phase shift, fázistolás A KC értéket úgy kell megválasztani, hogy a leendő ωC vágási körfrekvenciánál legyen egységnyi az amplitúdó átvitel. A leendő ωC vágási körfrekvencián a KC = 1 értékkel definiált g0 hurokátviteli függvény amplitúdó átvitelének reciprok értéke lesz a tényleges KC.

## Slide 8: PI kompenzálás menete
Ábrázolni kell a Bode diagramját. Választani kell φPI° értéket és így ω=kωI arányt! Az eredő szakasz fázismenetén meg kell keresni a ps° = pm° - φPI° - 180° fázistoláshoz tartozó körfrekvenciát.
Ennek a körfrekvenciának a k-ad része az ωI, és az ωI reciprok értéke a TI.
Ábrázolni kell a Bode diagramját.
Ezen a g0 átviteli függvényen kell megkeresni a pm fázis-tartalékhoz tartozó körfrekvenciánál az amplitúdó erősítést Ennek az erősítésnek a reciprok értéke legyen a KC erősítés

## Slide 9: A mért GE(jω) Bode diagramja

## Slide 10: A mért értékekből identifikált LTI modell
A mért átviteli függvényből látszik az önbeálló jelleg, és hogy négy időállandója van.
Legyen a pm = 75°, miután az amplitúdó átvitel határ eset. Viszonylag nehéz megkülönböztetni a törésponti körfrekvenciákat, de nem lehetetlen!
Legyen a keresendő ω=2ωI és így a φPI°=-26.5°!
A keresendő fázistolás értéke: ps° ≈ 75 ° +26.5 ° -180 ° ≈ -78.5 °

## Slide 11: A mért GE(jω) Bode diagramja
Az ωI = 0.5*ω = 0.05 rad/sec, és így TI = 20 sec.
Notes: 11

## Slide 12: A g0 meghatározása
A gPI a PI kompenzáló tag átviteli függvénye KC = 1 esetén:
Összeszerkesztve a mért értéket a gPI kompenzáló tag fenti értékének megfelelő diagrammal kapjuk a g0 hurokátviteli függvény Bode diagramját. (Az ábrán piros színnel)
Az összeszerkesztett ábrán először a pm=75°-hoz tartozó körfrekvenciát kell megkeresni.
Az amplitúdó meneten az ehhez a körfrekvenciához tartozó kC erősítést kell meghatározni.
Normál számértékeken ennek a reciprok értéke lesz a PI kompenzáló tag KC erősítés értéke.

## Slide 13: A mért GE(jω) Bode diagramja
A leendő ωC=0.097rad/sec. Az amplitúdó meneten kC=-1.82 dB.
Notes: 13

## Slide 14: A KC meghatározása és ellenőrzés
Decibelben az előjelváltás a reciprok értéket adja!
A PI kompenzáló tag átviteli függvénye:
Az átszámítás képlete:
Ezzel a PI kompenzáló taggal megtervezve, majd a zárt szabályozási kört ellenőrizve kapjuk a következő ábrát.
Notes: 14

## Slide 15: A szabályozási kör átmeneti függvénye
Óvatos volt a pm megválasztása. A KC értéke növelhető vagy TI érték csökkenthető! Lehet, hogy a PIDT most jobb lenne!

## Slide 16: A szabályozási kör átmeneti függvénye
A KC=1.6 értéknél láthatóan gyorsabb, de TI még nagy.
A KC-t visszaállítva és TI-t csökkentve:
Notes: 16

## Slide 17: A szabályozási kör átmeneti függvénye
A KC=1.23 és a TI=15sec. Gyorsabb a tolerancia sávon belüli túl-lendüléssel.
Notes: 17

## Slide 18: Integráló eredő szakasz PDT1 kompenzálás
Európai struktúra

## Slide 19: Integráló eredő szakasz
A fázismenetből lehet meghatározni az integráló jelleget . Kellően alacsony körfrekvencián közel -90° a fázistolás. Integráló jelleg esetén a leggyakrabban alkalmazott kompenzáló struktúra PDT1, esetleg P.

## Slide 20: A PDT kompenzáló tag átviteli függvénye
Három változó van. Ebből AD független az eredő szakasztól.
Első lépésben legyen KC = 1, AD = 9, és T = 0.1sec.
PDT1 kompenzáló tag esetén be kell tartani az 20 > AD > 5 feltételt!

## Slide 21: PDT1 arányos, differenciáló tag
A φmax fázistolás az AD differenciálási erősítéstől függ.
Jelen példában:
AD = 9, és így
φmax = 54.9°.
AD=5 φmax=45.6°
AD=8 φmax=53.1°
AD=9 φmax=54.9°
AD=15 φmax=61.9°

## Slide 22: PDT1 kompenzálás elve az eredő szakasz körfrekvencia függvényéhez illesztés esetén
Válasszunk egy megfelelőnek tartott fázistartalékot! A szabály azonos, mint a PI kompenzálásnál volt. Az eredő szakasz fázismenetén meg kell keresni a választott fázistartalékhoz tartozó leendő ωC vágási körfrekvenciát. Ez a ps° = pm° - φPDT° - 180° fázistoláshoz tartozó körfrekvencia. A KC értéket úgy kell megválasztani, hogy a leendő ωC vágási körfrekvenciánál legyen egységnyi a K0 hurokerősítés. A leendő ωC vágási körfrekvencián a KC = 1 értékkel definiált g0 hurokátviteli függvény amplitúdó átvitelének reciprok értéke lesz a tényleges KC.

## Slide 23: PDT1 kompenzálás menete
A Bode diagramja alapján választjuk a PDT kompenzálást és választani kell az AD értéket is. Az eredő szakasz fázismenetén meg kell keresni a ps = pm - φmax - 180 fázistoláshoz tartozó körfrekvenciát.
Ha AD = 8 akkor ennek a körfrekvenciának a háromszorosa az ωT. A reciprok érték a T és TD = AD*T.
Ábrázolni kell a Bode diagramját.
Ezen a g0 átviteli függvényen kell megkeresni a pm fázis-tartalékhoz tartozó körfrekvenciánál az amplitúdó erősítést Ennek az erősítésnek a reciprok értéke legyen a KC erősítés

## Slide 24: A GE(jω) Bode diagramja
Legyen PDT kompenzáló tag AD = 8 értékkel.

## Slide 25: A PDT tag Bode diagramja
AD=5 φmax=45.6°
AD=8 φmax=53.1°
AD=9 φmax=54.9°
AD=15 φmax=61.9°

## Slide 26: A T és a TD meghatározása
Legyen az AD=8 és a fázistartalék 65°!
ps° ≈ pm-φmax-180 ≈ ps° ≈ 65 – 51.3 -180 = -166.3°

## Slide 27: A PDT kompenzáló tag paraméterei
Az ω(φ) = 0.41r/s, és AD = 8, így ωT = 3ω(φ) = 1.23 r/s.
Ebből T = 1/1.23 = 0.813 sec. és TD = 8*T = 6.5 sec.
Ezt kell összeszerkeszteni az eredő szakasszal.

## Slide 28: A KC meghatározása
KC = +17dB, ami KC = 7.1.
Notes: 28

## Slide 29: A minőségi jellemzők.
Nem egyszerű hangolni!
A felnyitott hurok Bode diagramján látszik, hogy TD értékét célszerű csökkenteni!
Notes: 29

## Slide 30: PIDT1 kompenzálás elve önbeálló eredő szakasz esetén
Válasszunk fázistartalékot, AD értéket, és TI/TD arányt! Ez a kettő meghatároz egy φPIDT° maximális pozitív fázistolást. Az eredő szakasz fázismenetén meg kell keresni a választott fázistartalékhoz tartozó leendő ωC vágási körfrekvenciát. Ez a ps° = pm° - φPIDT° - 180° fázistoláshoz tartozó körfrekvencia. A PDT kompenzálásnál megismert módon meghatározhatjuk az ωT-t, abból a T-t, abból TD=AD*T-t, végül TI értékét. A KC értéket úgy kell megválasztani, hogy a leendő ωC vágási körfrekvenciánál legyen egységnyi a hurokerősítés. A leendő ωC vágási körfrekvencián a KC = 1 értékkel definiált g0 hurokátviteli függvény amplitúdó átvitelének reciprok értéke lesz a tényleges KC.