## Slide 1: Automatika
Klasszikus szabályozás elmélet
IX.
Ipari irányító berendezések
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: Ipari irányító berendezések
Az irányító berendezés lehet mechanikus, pneumatikus, elektro-mechanikus, elektronikus, programozható elektronikus.
Manapság a mikroprocesszor alapú irányítóberendezések a legelterjedtebbek.

## Slide 3: Ipari alkalmazás alapján
Mikrokontrollerek
PLC programozható logikai vezérlők
PC alapú ipari és fél-ipari vezérlők
Folyamatirányítók, folyamatállomások
Speciális vezérlők
kazánirányítók
tűzjelzők
épületautomatizálás

## Slide 4: Általános felépítés
Adatbusz és vezérlő sín
CPU
Memória
SIO
Clock
PIO
PIO
PIO
PIO
A/D
D/A
Power
Power
Ipari kivitel: Illesztő áramkörök, tápkialakítás, tokozás, gyártás.

## Slide 5: Mikrokontroller, FPGA, stb.
Nyákra szerelt konfiguráció vagy nyák tervezés is.
A folyamat jeleket illesztő áramköröket, a földelési rendszert, a tápellátást, a burkolat is meg kell tervezni és le kell gyártani.
Nincs speciális technológia közeli programnyelv.
Nagy mérnöki munka. Tervezés és validálás! Tesztelés
Nagy sorozatban gyártott eszközök esetén célszerű ezt az eszközt választani!

## Slide 6: Programozható Logikai vezérlők (PLC)
Hardveresen kész! Nagy hardver választék áll rendelkezésre! Az ipari körülményekre felkészített a földelési rendszer, táp-ellátás, illesztő áramkörök, és a burkolat. Sorkapoccsal csatlakozik a folyamatjelekhez. A hardver konfiguráció a mérnöki munka.
Szabványos (IEC-61131-3) irányítástechnikai programnyelveken programozható. Szabványos programstruktúra és programnyelv. Az irányító algoritmus megírása a mérnöki munka.

## Slide 7: Számítógép alapú
A CPU idő fel van osztva: Egy részében virtuális Windows fut, más részében az irányító szoftver is futtató rendszerprogram.
Fontos elkülöníteni az ipari és a fél-ipari kialakítást.
A fél-ipari kivitel. Laboratóriumokban, mérésadat gyűjtésre nem EM szennyezett helyen.
Az ipari kivitel. Nem olcsóbb, mint a PLC. Ha szükség van Windows-os alkalmazásokra is.

## Slide 8: Folyamatirányítók, folyamatállomások
Redundáns hardver építhető A rendszerprogram fel van készítve rá.
Különböző hálózatokat egyszerre kezel. A hálózatra önálló intelligenciával rendelkező eszközök is csatlakoztathatók.
Egybe van integrálva a megjelenítő és az irányító szoftver adatbázisa. Ez több ezer jelnél rendkívül nagy elöny!

## Slide 9: Egyéb alkalmazások
Amikor hatósági előírások indokolták teszik. Ilyenkor a gyártó vállal felelőséget!
Tűzjelzők.
Kazánvezérlők.
Amikor gazdaságos önálló termék csoportot kialakítani.
Épület automatizálás
Világítás installálás

## Slide 10: Az IEC 61131-3 szabvány
Elsődlegesen a PLC gyártók dolgozták ki. Open PLC program 1995! Gazdaságossági megfontolásból az ipari számítógépekben és részben a folyamatirányítókban is alkalmazzák az utóbbi időben.
A gyártó függő egyedi elemek.
Fejlesztői szoftver
A gyártó által felkínált szubrutinok (funkcióblokkok, függvények)
PLC szimulátor

## Slide 11: A szabványos programozási nyelvek A program alapegysége a szekvencia
Utasítássoros IL Makró assembler
Strukturált szöveg ST Magas szintű Pascal jellegű
Létra diagram LD Kontaktus logika
Funkcióblokk diagram FBD Digitális áramkörtechnika
Funkció térképes FC SFC és CFC objektum orientált nyelvek

## Slide 12: A PLC-ben futó felhasználói program szerkezete
Alap taszk
Periodikus taszk
Esemény taszk
Rendszer taszk
Prioritás
Program A1
Program An
Program E1
Program En
ProgramRn
Program R1
Program Pn
Program P1
Funkció blokk 1
Funkció blokk x
Funkció blokk N
Függvény N
Függvény x
Függvény 1
Adat FB1/1
Adat FB1/2
Adat FB1/3
A rendszer programok tartják a kapcsolatot a kezelővel, kezelik a hibákat, stb.

## Slide 13: Programok, funkcióblokkok, függvények
A programok bármelyik nyelven megírhatók. Egy alkalmazáson belül sem kell azonos nyelven íródniuk.
A funkció blokkok jól tesztelt szubrutinok! Több bemeneti és kimeneti változója lehet, és az adattáblájuk bármelyik programból elérhetők.
A függvények jól tesztelt szubrutinok! Több bemeneti és egy kimeneti változója lehet. A függvény eredménye a munkaregiszterben keletkezik, és azonnal fel kell dolgozni.

## Slide 14: A programok hozzáférése a CPU-hoz
t
t
t
t
A
P
E
R
A1
A2
A3
A1
P1
A2
A3
A1
A
P
E1
P
A
A
A3
A1
A2
A3
A1
R1
A3
A1
A2
A3
A

## Slide 15: Programozható Logikai vezérlők osztályozása hardverfelépítésük alapján
Kompakt PLC → Vezérlő-relék. A kompakt PLC-t lehet on-line programozni és a szabványos programozási nyelveken programozható.
Modulárisan kompakt. Nagyjából 1000 I/O pontig konfigurálható
Rackes kivitelű. Több ezer I/O pont és több, akár különböző típusú I/O hálózat konfigurálható
Speciális. Mozgásvezérlő (motion), biztonsági (safety)

## Slide 16: Kompakt PLC, Vezérlő relé
Korlátozott számú be-, és kimenet Általában két állapotú be-, és kimenetei vannak. Max 40.
Csak az alap taszk hozzáférhető és csak egy program szekció írható. Korlátozott memória és sebesség.
Az egyszerűbb programozás miatt a vezérlő relék terjednek.

## Slide 17: Ciklikus programfeldolgozás
Nyugalmi
Önteszt
Beolvasás
Memória
Kiírás
Memória
Program feldolgozás
Megszakítás

## Slide 18: Moduláris PLC
Nyolc – tíz CPU modul Memória méretben és sebességben különböznek.
A különböző hálózatókhoz I/O állomások. Profibus, CAN busz, stb. De általában csak egy, és 8 résztvevő fűzhető fel a hálózatra.
Több tucatnyi I/O modul. A kétállapotúak 16 bitesek, az analóg modulválasztékban nincs galvanikusan leválasztott.

## Slide 19: Rack-es PLC, midi Folyamatirányító
Nagyobb teljesítményű CPU-k Memória méretben, sebességben.
Intelligens hálózat kezelő modulok. Profibus, CAN busz, stb. Több és többféle lehet egyszerre, és általában 32 résztvevő fűzhető fel a hálózatra.
Több tucatnyi I/O modul, köztük intelligensek is. A kétállapotúak 32 bitesek, az analóg modulválasztékban van galvanikusan leválasztott.
Képes redundáns működésre.
A megjelenítő adatbázisa és a vezérlő adatbázisa integrált.

## Slide 20: AC 700F kontroller V9.1
© ABB Group
March 27, 2016 | Slide 20
CPU Terminal base
(“TB 711F”)
CPU (“PM 783F”)
Local I/O Modules (Up to 8)
I/O Terminal Units
(up to 8)
FBP (Field Bus Plug) *
RS232/485
DIAG
RS232/485
SER (MODBUS)
Field Bus Coupler Connector *
Ethernet
(RJ-45)
24 VDC
Power connector
NEW
Notes: 20

## Slide 22: Hálózati Elrendezés
MCC
Variable Speed Drives
S800 I/O
S900 I/O (Ex)
Workplaces
Control Network
Remote Clients
System Servers
Fieldbus High Speed Linking Devices (FF HSE/H1, PB DP/PA)
Process Automation
Process Automation and Safety
Operator
Engineering
Maintenance
Safety
Notes: The distinctive advantage of 800xA is its ability to provide your staff—everyone from operations to maintenance to management—with different real-time views of asset and process information. They have the information they need to make the best decisions for your business.
Every automation product and system is based on the same underlying 800xA architecture. Each automation solution we deliver provides many benefits, including:
· Ease of use and maintenance
· Scalability and expandability
· Immediate access to process and maintenance information
· Open interoperability and flexible connectivity